## Slide 1
Hálózatszámítási módszerek

## Slide 2
1. A Kirchhoff egyenletek módszere:
Vegyünk egy egyszerű két hurkos áramkört két feszültségforrással, és határozzuk meg az egyes ágakban folyó áramok erősségét!
I1
R1
U1
R3
I3
R2
U2
I2
Három ismeretlen áramot kell meghatároznunk, ehhez három, egymástól független egyenlet felírására van szükség.
Az áramkörben van két csomópont, azonban az egyik nem független a másiktól, mert ugyanazok az áramok folynak be és ki mindkettő esetében.
egy csomóponti egyenlet

## Slide 3
Általánosságban: ha egy áramkörben n csomópont van, akkor legfeljebb n-1 csomóponti egyenletet lehet felírni.
I1
R1
U1
R3
I3
R2
U2
I2
Az áramkörön felismerhetünk három hurkot, de azok közül csak kettő független.
Általánosságban: ha egy áramkörben m hurok van, akkor azok közül legfeljebb m-1 független, tehát legfeljebb annyi hurokegyenletet lehet felírni.
I.
II.

## Slide 4
A Kirchhoff egyenletek megoldásának lépései:
1. Bejelöljük az áramokat teljesen tetszőlegesen, de attól kedve ezeket az irányokat kell használni. Ha nem találtuk el az irányt, a számítás végén erre az áramra negatív értéket kapunk.
2. Bejelöljük a feszültségeket az ellenállásokon a rajtuk átfolyó áram irányával megegyezően, a feszültségforrásoknál a nyíl a pozitívtól mutasson a negatív sarokra.
3. Minden független csomópontra felírjuk a csomóponti egyenletet.
4. A független hurkokban felírjuk a hurokegyenletet. Ehhez mindegyik hurokban fel kell venni egy tetszőleges körüljárási irányt, amellyel párhuzamos feszültségnyilak feszültségei pozitívak, az ellentétes nyilakkal jelzettek negatív előjellel kerülnek figyelembe vételre.
5. A kapott egyenletrendszert rendezzük és megoldjuk.
6. A kapott áramerősségekből az ellenállásokon eső feszültségek és ha szükséges a felvett teljesítmények kiszámolhatók.

## Slide 5
Ezek alapján az ábrán látható áramkör egyenletei:
I1+I2 = I3
I1R1+I3R3-U1 = 0
I2R2+I3R3-U2 = 0.
I1
R1
U1
R3
I3
R2
U2
I2
I.
II.
A három egyenletből a három ismeretlen áramerősség kiszámítható.

## Slide 6
A hurokáramok módszere:
Minden független hurokban felveszünk egy képzelt áramot (hurokáram). A hurkok egymáshoz csatolását az fejezi ki, hogy a közös ágakban a hurokáramok algebrai összege jelenik meg.
A módszer alkalmazása során nem szükséges csomóponti egyenleteket felírni, s ezzel csökken az egyenletek, és az ismeretlenek száma csökken:
I1R1+(I1+I2)R3-U1=0
I2R2+(I1+I2)R3-U2 =0
I1
R1
U1
R3
I3
R2
U2
I2
I1
I2

## Slide 7
Példa: Számítsa ki az ábrán látható kapcsolásban az egyes ágakban folyó áramok erősségét, valamint az UAB feszültséget! (R1=150 W, R2=70 W, R3= 250 W R4= 100 W, R5= 50 W, R6= 300 W U1=24 V, U2= 40 V, U3=12 V)
U1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
U2
U3
A
B
Megoldás: hurokáramok módszere
I1
I2
mindkét hurokban felveszünk egy tetszőleges körüljárási irányt, ezt választjuk áramiránynak
felírjuk Kirchoff hurokegyenletét mindkét független hurokra úgy, hogy a közös ágban a két hurok áramainak algebrai összegét írjuk:
Behelyettesítve:

## Slide 8
Az első egyenletből
-t kifejezve:
beírva a kifejezést a második egyenletbe:
Megoldva, majd visszahelyettesítve az 1. egyenletbe:
A középső ágban a két hurokáram összege folyik:

## Slide 9
Az A, B pontok közötti feszültség:
U1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
U2
U3
A
B
I2
I1